## Slide 1: Definition
Eine Transition ist enabled, wenn alle direkt vorangehenden Schritte markiert sind. Ansonsten ist die Transition ‚disabled‘.
Schalten einer Transition: Wenn die Transitionsbedingung war ist, so kann eine Transition schalten, d.h. die Markierungen der direkt vorangehenden Schritte fliessen über die Transition und die folgenden Schritte werden markiert.

## Slide 2: Enabled Transition
Transition ist enabled
Transition ist disabled

## Slide 3: Schaltregel
Eine Transition kann schalten, wenn sie enabled ist und die Transitionsbedingung war ist.

## Slide 4: Bearbeitung des Ablaufdiagramms
Search for stability:
Transitionen werden geschaltet bis ein stabiler Zustand erreicht ist, d.h. keine Transition mehr schalten kann. Erst wenn ein stabiler Zustand erreicht ist, werden die zur stabile Markierung gehörenden Aktionen ausgeführt.

## Slide 5: Bearbeitung des Ablaufdiagramms
No Search for stability:
In einem Iterationsschritt werden nur diejenigen Transitionen geschaltet, die zu Beginn des Zyklus schaltbar waren. Dadurch werden alle Aktionen eines markierten Schrittes mindestens zweimal durchgeführt – ein erstes und ein letztes Mal.

## Slide 6: Vergleiche!
Search for
stability
No Search for
stability